Люминесцентные трубчатые лампы LUMILUX T8 .

ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ рекомендует устанавливать данный тип ламп в помещениях, где важным является точная передача цвета (автосалоны, медицинские кабинеты, торговые магазины, тату-салоны, полиграфические комплексы, образовательные учреждения и др.).

Lumilux - технология трехполосного люминофора. Эта технология позволяет достичь оптимального сочетания эффективности и цветопередачи.

Лампы Lumilux обладают следующими преимуществами:

- большой срок службы - около 20 тысяч часов (при ЭПРА с «предварительным подогревом катодов») при проведении испытаний в соответствии с норами IEC 60081 (настоящий стандарт распространяется на лампы люминесцентные двухцокольные для общего освещения и устанавливает эксплуатационные требования к ним);

- малый спад светового потока за время работы (не более 15% после 18 тысяч часов);

- высокая экологичность, сниженные расходы на утилизацию (содержат 3 мг ртути, при максимально допустимом значении 5 мг);

- хорошая цветопередача (Ra>80);

- широкий диапазон цветностей;

- пониженная потребляемая мощность;

- световая отдача до 104 лм/Вт.

Данная серия производится как в Смоленске, так и в Европе. Причём Европейская серия стоит на приличный процент дороже (от 60% и более), чем "Российский аналог", хотя выпускается на одинаковом оборудовании, только на разных континентах.

Преимущества Европейской сборки в том, что есть более богатый выбор ламп по цветовой температуре и мощности, когда Смоленский Lumilux имеет цветность 830, 840 и 865 при мощности 18Ватт и 36Ватт.

Для ламп Lumilux рекомендуется использовать электронные ПРА, обеспечивающие экономичную работу этих ламп, световой поток которых в течение их срока службы падает лишь незначительно.

Технические характеристики:

| Потребляемая мощность | 10, 15, 16, 18, 23, 30, 36, 38, 58W |
| --- | --- |
| Цветовая температура | 2700, 3000, 3500, 4000, 6500, 8000К |
| Световой поток | От 650Lum до 5200Lum |
| Цветопередача | 80-89Ra |
| Срок службы | 20 000 часов (средний срок службы при ЭПРА с «горячим стартом»); 18 000 часов (сервисный срок службы при ЭПРА с «горячим стартом» фирмы OSRAM) |
| Питающее напряжение, В | От 207В до 244В |
| Артикул | Производство Россия: L 18W/830 PLUS ECO (Россия) L 18W/840 PLUS ECO (Россия) L 18W/865 PLUS ECO (Россия) L 36W/830 PLUS ECO (Россия) L 36W/840 PLUS ECO (Россия) L 36W/865 PLUS ECO (Россия) Производство Европа: L 15W/827 PLUS ECO L 15W/830 PLUS ECO L 15W/840 PLUS ECO L 18W/827 PLUS ECO (Германия) L 18W/830 PLUS ECO (Германия) L 18W/840 PLUS ECO (Германия) L 18W/865 PLUS ECO (Германия) L18W/ 880 SKYWHITE 8000K L 30W/827 PLUS ECO L 30W/830 PLUS ECO L 30W/840 PLUS ECO L 36W/827 PLUS ECO (Германия) L 36W/830 PLUS ECO (Германия) L 36W/840 PLUS ECO (Германия) L 36W/865 PLUS ECO (Германия) L36W/ 880 SKYWHITE 8000 K L 58W/830 PLUS ECO L 58W/840 PLUS ECO L 58W/865 PLUS ECO |
| Производитель | OSRAM |
| Страна производства | Россия, Германия, Европа |

Цветность света 880 SKYWHITE имеет излучение с преобладающей составляющей синего цвета, который побуждает к активным действиям. Рекомендуется для офисов и общественных мест.

Рекомендованная розничная цена некоторых ламп:

L 18W/840 PLUS ECO (Россия) – 50 рублей

L 36W/840 PLUS ECO (Россия) – 60 рублей

L 18W/840 PLUS ECO (Германия) – 85 рублей

L 36W/840 PLUS ECO (Германия) – 110 рублей

L18W/ 880 SKYWHITE 8000K – 170 рублей

L36W/ 880 SKYWHITE 8000 K – 150 рублей

Существует гибкая система скидок. В технических характеристиках указаны не все артикулы лампы по мощности и цветности. Подробности у менеджера отдела продаж.