НОВОЕ ИЗДЕЛИЕ! РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ CP-703 В МОНТАЖНУЮ КОРОБКУ

НАЗНАЧЕНИЕ: для защиты чувствительной к перепадам напряжения электронной техники от аварий в сети питания:  телевизоры, компьютеры, кондиционеры, холодильники  и др.

ВЫГОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ CP-703:

- сохранение средств, благодаря защите от выхода из строя  дорогостоящей электротехники;

- экономия времени: изделие просто подключается и настраивается;

- экономия места в щитке.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТЬ ИЗДЕЛИЯ:

- устанавливается в монтажную коробку под розеткой;

- при малых габаритах реле коммутирует ток нагрузки до 16А;

- сохраняет работоспособность при напряжении до 400 В!

ПРИНЦИП РАБОТЫ:  реле измеряет  напряжение в сети питания и при выходе его за установленные пределы отключает защищаемое оборудование от электропитания. При напряжении более 300 или менее 120 В отключение нагрузки происходит без временной задержки. Повторное включение  происходит автоматически,  через установленное время, после восстановления  напряжения питания. Требуемый режим работы устанавливается одним переключателем на лицевой панели.

Режим 1 -  устанавливается при стабильной сети питания, где напряжение в течение суток не отклоняется более чем на ±10% от номинального (ГОСТ 29322-2014). Подходит для защиты основных видов электронной техники: компьютеры, тюнеры, TV, аудио и видео техника, автоматика отопления.

Режим 2 -  основной режим работы  при наших нестабильных сетях питания, допускает отклонения до ±20% от номинального.  Подходит для защиты основных видов электронной техники: компьютеры, тюнеры, TV, аудио и видео техника, автоматика отопления.

Режим 3 -  предназначен  для защиты холодильников, кондиционеров, стиральных машин и другого оборудования, в состав которого входят электродвигатели. Верхний порог защищает электронику, нижний защищает компрессоры и электродвигатели. Повторное включение нагрузки, после восстановления напряжения питания, происходит через 6 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Напряжение питания, В / Гц | 100-300 / 50 |
| --- | --- |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 16 АС1 |
| Контакт | 1NO (1 нормально открытый) |
| Индикация режимов работы | зеленый светодиод |
| Диапазон контролируемых напряжений, В |
| нижний I / II / III | 207 / 180 / 170 |
| верхний I / II / III | 253 / 260 / 260 |
| Время срабатывания, с |
| нижний I / II / III | 5 / 10 / 10 |
| верхний I / II / III | 0,2 / 0,2 / 0,2 |
| Время повторного включения, с |
| I / II / III | 5 / 5 / 360 |
| Гистерезис, В | 5 |
| Напряжение ускоренного отключения, В |
| нижнее | 120 |
| верхнее | 300 |
| Время ускоренного отключения, с | < 0,1 |
| Погрешность измерения, % | < 3 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 ... +50 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 1 |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 48 х 43 х 20 |
| Подключение | винтовые зажимы 2,5 мм² |
| Монтаж | в монтажную коробку Ø60 м |

С уважением, техническая команда СООО «Евроавтоматика ФиФ».

тел:    +7 (495) 363-62-93

8-800-707-48-28

почта: info@glavrele.ru

Сайт: www.glavrele.ru